## Slide 1
구분 |  | ’26년 KPI | 비중 | 상세 목표 | 주요 실행 계획
핵심 성과지표 (10%) | 재무목표 달성 (10%) | 매출 / 영업이익 목표 달성 | 5% | 매출 30.05조원 | -
 |  |  | 5% | 영업이익 4,000 억원 | 
핵심 전략 과제 (90%) | 제품 경쟁우위 확보 (90%) | ESS 품질 경쟁력 강화 | 20% | ESS Safety Risk 판단 Fast Track 체계 구축 - Q : 과검률 15% 개선 - C : 분석업무 효율화 8억 절감 - D : Safety Issue 분석 L/T 28일 → 11일 | 운영 로그 Data 표준안 정의 및 프로세스 현황 분석(3월) - 각 Site 별 운영 로그 Data 표준안 정의 및 Pain Point 도출 ESS Pack 추적성 확보(5월) - PSCM 내 Pack, Rack, LINK 결합 이력 등록 관리 및 과거 설치 Site 결합 이력 확보 DAVINCI 내 표준 운영 Data 수집 및 분석 체계 확보(8월) - 현 수집 운영 Data 표준 템플릿 전환 API 개발 및 다빈치 연계 분석 환경 구축 조기 이상 감지 체계 구축(10월) - BMS 진단/알람과 수집된 표준화 데이터를 이용한 ML 진단 통합 조기 이상감지 체계 - 이상 처리(감지~알람~조치) 프로세스 및 R&R 정의
 |  | 제조 운영 AX 생산 수율 개선 | 5% | (북미) AX기반 ESS 종합 수율 개선 - Q : ESMI, MI_LS, OT, HD ESS 종합 수율 94.3% - D : ’26.12월 | AX 기반의 수율 자동분석 효율화 과제 적용 (분석 리드 타임 90% 단축) - MI법인 라미, STK 대상(7월) LLM기반 수율 분석 및 원인 인자 자동추천 기능 적용
 |  | AX기반 업무 효율화 | 25% | AX 기반 수작업 업무 제거 - C : 업무 시간 79.2hr/일 절감 (9.9명 절감효과) - D : ’26.12월 | PPAP 문서 AI 기반 자동 검증 및 분석 - Process 및 현수준 파악(3월), AX 검증 Tool 개발(8월), 적용 (10월) 검교정 성적서 AI 검토 및 자동 입력을 통한 Workload 감소 검사 판정 알고리즘 관리 자동화(ESAZ) - 아키텍쳐 정의(1Q), 학습 Agent 구축(2Q), 알고리즘 자동배포 기능 구축(3Q) 친환경문서 자동 검토를 통한 업무 효율화 (~3Q)
 |  |  |  | 롤맵 데이터 활용 생산 Loss 개선 - C : 전극 Loss 개선 (10억) - D : ‘26.12월 | 롤맵 활용 생산성/ 품질개선 요구사항 협의 및 상세요건 수립 (w 생산/품질 1Q) 공정 요건별 기술 개발 고도화(2Q) - 레인별 불량 배출(TWS, 두께, 아일랜드) 정보 활용 고도화 - 포일, 조건 조정시 작업자 수동 Tag → 안정화 구간 자동 마킹 배출 - 전공정 정보 활용 공정 직행률 개선(전공정 사전알림 슬리터 공정 확대적용) 개선사항 검증 및 양산 적용(M+3 ‘3Q), 양산 모니터링 및 추가 개선과제 발굴(4Q)
 |  |  |  | 수주대응(RFx) 건설투자비 산출 L/T 단축 - Q : 건설공사 견적산출 Agent 개발 (6일→2일, 66% 단축) - D : ‘26.12월 | 설계 정보(면적) 분석 및 자동 연계 체계 수립 (~1Q) 기 실행 PJT 비용 분석/Mapping, 공사항목 표준화(~2Q) 외부 Factor data 자동 수집 및 유사 PJT 추천 Agent 개발(~3Q) Factor 영향도 분석 및 산출 모델 개발/검증(~4Q)
[ 품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
현재 수준 - (JH4)Safety Issue Buyback 과검률 63% - 제한 가동 비용 36억(3억/월) - Safety Issue 분석 L/T 28일
라미 위치불량 분석 : 6hr → 0.5hr : 현황분석(1.5hr)+원인분석(4.5hr) →Chat-bot 기반 AIR활용(0.5hr)
20,592hr/연
그룹장
CDO
- 1 / 2 -
➊ 목표 합의서(1/2)
그룹장
그룹장

## Slide 2
구분 |  | ’26년 KPI | 비중 | 상세 목표 | 주요 실행 계획
핵심 전략 과제 (90%) | 제품 경쟁우위 확보 (90%) | 제조 운영 AX BM/PD 개선 | 10% | AX기반 제조운영 BM/PD Loss 개선 - Q: 자동차/ESS BM/PD 20% 개선(25년 比) | AX기반 EMS 고도화 및 검사기 관리 통한 BM/PD 개선 - 대상 : BM 조치 시간 단축 및 검사기 기인 BM/PD 저감 1. EMS 고도화를 통한 BM 조치시간 단축 BM 정비이력 및 정비 매뉴얼 학습을 통한 BM 조치가이드 추천 Agent 개발 2. AX기반 검사기 관리를 통한 검사기 기인 BM/PD 저감 FDC 검사기 CTP Coverage 90% SPC 검사 SPEC Coverage 90%
 |  | AX 기반 구축 | 20% | 서버 기반 IVS 적용을 통한 작업자 업무 Load 저감 - Q : 19,612명 운영('26년 단독법인 인원) - D : ’26.9월 | 서버기반 IVS ESHM 대상 아키텍처 정의(1Q) ESHM 법인 AZS Cutter 공정 IVS 적용(2Q) 알고리즘 관리기능 고도화(3Q)
 |  |  |  | FDC 사전 예측을 위한 모델링 검증 환경 구축 - Q : 이상감지 적확도 20% 개선 - D : ‘26.9월 | 테스트서버 요건 정의 및 아키텍처 설계(1Q) FDC 사전 예측을 위한 Test 서버 인프라 구축(2Q) 모델링 검증 환경 구축(3Q)
 |  |  |  | AX기반 DAVINCI 분석 플랫폼 강화 - Q : AX기반 플랫폼 개선 과제 3건 적용 - D : ‘26.11월 (OC,WA) | 다빈치 AX 기반 분석 자동화 및 데이터 활용성 강화 - Spotfire Co-Pilot 환경 구축 - 다빈치 AI Agent 분석 플랫폼 구축 - 아키텍쳐 개선을 통한 빅데이터 처리 전용 클러스터 구축
 |  |  |  | eIoT → FDC 통합을 통한 IT 비용 절감 - Q : 26년 확산 후 27년부터 99억 절감 (33억/년) - D : 대상 Site 적기 구축(~4Q) | OC/OC2 eIoT → FDC 통합 적용(1Q) 법인 확산 -1Q : HD/MI_L, 2Q : OT/AZ/HG/MI/GM1/GM2, 3Q : NA, 4Q : NB/NJ/WA
 |  | 신/증설 IT 시스템 적기 Open으로 조기 안정화 | 10% | 샘플 생산 시 시스템을 통한 공장 운영 - 샘플 생산 시 적용 시스템 : 12개 PDS 신규확산(NFF/ESS) | 신규 법인 적기 대응(AZ) - As-Is: QMS, MIMS, RMS, FDC, SPC, EMS, EDC, eIoT, DAVINCI, VTS - To-Be : QMS, MIMS, RMS, FDC, SPC, EMS, EDC, eIoT, DAVINCI, VTS, APC, 롤맵 PDS 신규 확산 - ESS법인 : ESOT(3월), ESHD(7월), ESMI_L(9월) - 원통형 : ESOC9(6월), ESAZ(7월)
[ 품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
K I
협업
협업
그룹장
CDO
CPO Co-KPI
- 2 / 2 -
➊ 목표 합의서(2/2)

## Slide 3
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 | 
ESS 품질 경쟁력 강화 | ESS Safety Risk 판단 Fast Track 체계 구축 - Q : 과검률 15% 개선 - C : 분석업무 효율화 8억 절감 - D : Safety 분석 L/T17일 단축 | 20% | [전년실적] JH4 모델 기준 Safety Issue buyback 과검률 63% 목표설정 근거 ECS 설치 정보 기준 ‘25.10 71개국 / 1,572 Site 중 EBM 연동된 507개 Site와 VT AEORS 연동된 124개 Site 대상으로 과거 생산 데이터 (결합 이력)가 관리되지 않아 품질 원인 분석을 위한 Cell 추적성 미흡 현재 수집되는 운영 데이터도 비표준화로 (데이터 구성 및 타입) 인해 실시간 이상 발생에 대한 오진단과 분석 시스템(DAVINCI) 연계하여, 빅데이터 분석으로 Risk Range 교체 대상의 과검률(63%)개선과 핵심 과제 분석 자동화를 통한 운영 효율성 제고 필요 ESS 배터리의 Safety 품질 이슈를 사전예방 및 품질 불량에 대한 민첩한 대응 을 위한 ‘ESS 생산/운영 통합 분석 체계’를 마련하여, 실시간 조기 이상 감지 체제 운영과 빅데이터 분석 플랫폼 기반으로 연간 약 15,000시간 이상 업무 발생 비용을 줄이고자함. JH4 기준 Safety Issue Buyback 과검률(63%), RMA진단 과검률(12%) 간의 51% 차이가 있으며, 향후 데이터 표준화와 알고리즘 개선을 통하여 과검률 개선효과의 데이터 정비에 따른 기여도 30% 반영하여 과검률 15% 개선을 목표로 설정함. 설정목표에 대한 산출 로직 - 개선 전 JH4 Safety Buyback 과검률 - 개선 후 과검률 | 1Q | ESS 운영 로그 데이터 표준안 확정 및 Pain Point 도출
 |  |  |  | 2Q | ESS 구성정보 및 추적성 확보
 |  |  |  | 3Q | ESS 생산/운영 통합 Data 분석 적용률 100%
 |  |  |  | 실행 계획 | [1분기] 운영 로그 데이터 표준안 정의 및 현황 분석 - 표준화 대상 : BSC/BSM SW 8종 및 SW 별 버전 조합으로 약 530 종 이상 - 각 Site 별 운영 로그 Data 표준안 및 적용 방안 수립 [2분기] ESS Pack 추적성 확보 (0% → 100%) - PSCM 내 Pack, Rack, LINK 결합 이력 등록 관리 - 과거 설치 Site 결합 이력 확보 및 재발방지 대책 수립 [3분기] DAVINCI 내 표준 운영 Data 수집 및 분석 (0 → 100%) - 현 수집 운영 Data 표준 템플릿 전환 API 개발 - 생산/운영 Data 연계 및 분석 환경 구축 [4분기] ESS 조기 이상 감지 체계 구축 - BMS 진단/알람과 수집된 표준화 데이터를 이용한 ML 진단 통합 조기 이상감지 체계 - 이상 처리(감지~알람~조치) 프로세스 및 R&R 정의
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 과검률 20% 개선, 분석 업무 효율화 9.6억 절감, 21일 단축 4점 : 과검률 17.5% 개선, 분석 업무 효율화 8.8억 절감, 19일 단축 2점 : 과검률 10% 개선, 분석 업무 효율화 6.4억 절감, 14일 단축 1점 : 과검률 10%↓ 개선, 분석 업무 효율화 6.4억 ↓ 절감, 14일↓ 단축 | 5점 | Q: 과검률 20% 개선, C: 9.6억 절감, D: 21일 단축
 |  |  |  | 4점 | Q: 과검률 17.5% 개선, C: 8.8억 절감, D: 19일 단축
 |  |  |  | 3점 | Q: 과검률 15% 개선, C: 8억 절감, D: 17일 단축
 |  |  |  | 2점 | Q: 과검률 10% 개선, C: 6.4억 절감, D: 14일 단축
 |  |  |  | 1점 | Q: 과검률 10% ↓ 개선, C: 6.4억 ↓ 절감, D: 14일 ↓ 단축
[ 품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(1/11)
[유첨]

## Slide 4
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 | 
제조운영 AX 생산 수율 개선 | (북미) AX기반 ESS 종합 수율 개선 - Q : ESMI, MI_LS, OT, HD ESS 종합 수율 94.3% - D : ’26.12월 | 5% | [전년실적] ESS 수율 MI 90.5%, OT 79.9% (’25년 누적) MI, MI_L, OT, HD 법인 ESS 전 라인 종합 수율 달성 - 목표 : 전라인 종합 수율 달성 / 북미 ESS 공급 극대화 목표 달성 - 대상 : MI, MI_L, OT, HD ESS 전 라인 기준 - 완료 기준 : 년 평균 기준 목표 수율 달성 (누적 기준) | 1Q | 93.5%
 |  |  |  | 2Q | 93.7% (2Q 누적 93.6%)
 |  |  |  | 3Q | 94.4% (3Q 누적 93.9%)
 |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] : 수율 분석 효율화 과제 개발 - 라미위치불량, STK 외관/치수 대상 개발 - 수율 분석을 위한 Chat-bot 기능 개발 [2Q] : MI,ST 법인 수율분석 효율화 과제 적용 - 분석 효율성 확대를 위한 데이터 파이프라인 표준화 - MI,ST 법인 라미위치불량, STK 외관/치수 대상 적용 - 불량분석을 위한 비정형 데이터 연계 방안 설계 [3Q] : MIL,HD 법인 수율분석 과제 확산 및 분석 시나리오 확장 - MIL,HD 법인 라미위치불량, STK 외관/치수 대상 적용 - 비정형 데이터 연계 분석 시나리오 적용 - 불량 즉조치 분석을 위한 Raw데이터 연계 기능 적용
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : Loss 율 20% 감소 (목표 + (100%-목표)*20%) 4점 : Loss 율 10% 감소 (목표 + (100%-목표)*10%) 2점 : Loss 율 20% 증가 (목표 – (100%-목표)*20%) 1점 : Loss 율 20% 초과 증가 (목표 - (100%-목표)*20%) | 5점 | Q: 95.4% 이상
 |  |  |  | 4점 | Q: 94.9% 이상
 |  |  |  | 3점 | Q: 94.3% 이상
 |  |  |  | 2점 | Q: 93.2% 이상
 |  |  |  | 1점 | Q: 93.2% 미만
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(2/11)
[유첨]
구 분 (%) |  | 25년 실적 | 26년 | 26년 목표 |  |  | 
 |  |  |  | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
북미 Site |  | 62.2 | 94.3 | 93.5 | 93.7 | 94.4 | 95.2
 | ESMI_HL | 90.5 | 94.8 | 93.9 | 94.6 | 94.9 | 95.6
 | ESMI_LS | - | 93.7 | 89.7 | 92.4 | 94.2 | 95.0
 | ESOT | 79.9 | 94.4 | 92.9 | 93.5 | 94.7 | 95.5
 | ESHD | - | 92.9 | - | 89.7 | 92.7 | 94.0

## Slide 5
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 | 
AI기반 업무 효율화 (1/3)​ | AX 기반 수작업 업무 제거 - C : 업무 시간 79.2hr/일 절감 (9.9명 절감효과) - D : ’26.12월 | 12% | [전년실적] 없음(신규과제) 목표설정 근거 - 수작업으로 수행하거나, 반복 및 중복적으로 실행하는 업무를 AX 기반 업무 전환으로 효율성을 향상 시키고자 함 1) PPAP문서 AX 자동 검증 체계를 통한 Workload 감소 : 매뉴얼 기반 문서작성 여부 검증 및 Human error 발생 가능성 차단 2) 검교정 성적서 AI 검토 및 자동 입력을 통한 Workload 감소 : AI 기반 자동 검증으로 오등록 차단 및 업무 완성도 향상​ 3) 검사기 딥러닝을 활용한 수작업 업무 효율화 : 원통형 NFF 비전 알고리즘 자동 학습/배포와 딥러닝 모델 정합성 향상 4) 친환경문서 자동 검토를 통한 업무 효율화 : 유해물질문서(균질재질, 친환경자재) 자동판독 통한 품질 확보 및 효율화 설정목표에 대한 산출 로직 - 적용 전 업무 시간 - 적용 후 업무 시간) = 업무 단축(개선)시간 - [(적용 전 업무 시간 – 적용 후 업무 시간) / 년간 1인 업무 시간] = 인원 효율화(단위:명) | 1Q | 현황분석 및 아키텍쳐 정의
 |  |  |  | 2Q | AX 검증 Tool 발굴 및 분석, 학습 Agent 개발
 |  |  |  | 3Q | 기능 구축/개발 및 적용,
 |  |  |  | 4Q | 시스템 안정화 및 변화 관리
 |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] 현황분석 및 아키텍쳐 정의 자동 검증 대상 정의 및 AI 기술 활용한 개선 방안 도출 알고리즘 학습용 이미지 DFS 인프라 구축 [2Q] AX 검증 Tool 개발, 학습 Agent 개발 AI OCR 기능 검토 및 추출 대상 정의 DAP – DFS 연계 Agent 개발 및 ESAZ 법인 환경 구축 [3Q] 기능 구축/개발 및 적용 PPAP AI 검토 자동화 기능 개발 검교정 성적서 AI 자동 검증 기능 개발 검사기 학습용 이미지 자동 Upload 기능 Open DFS(이미지) / SPC(데이터) / DAP(딥러닝 학습) 연계환경 구축 유해물질 문서 판독 Agent 적용 및 정확도 검증 [4Q] 시스템 안정화 및 변화 관리
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 120% 이상 달성 4점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 110% 이상 달성 3점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 100% 이상 달성 2점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 80% 이상 달성 1점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 80% 미만 달성 | 5점 | C : 절감시간 95.0hr/일 이상 D : ’25.4Q
 |  |  |  | 4점 | C : 절감시간 87.1hr/일 이상 D : ’25.4Q
 |  |  |  | 3점 | C : 절감시간 79.2hr/일 이상 D : ’25.4Q
 |  |  |  | 2점 | C : 절감시간63.4hr/일 이상 D : ’25.4Q
 |  |  |  | 1점 | C : 절감시간63.4hr/일 미만 D : ’25.4Q
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
1년 업무일 260일 기준
PPAP 문서 업무 4.0명 , 검교정 성적서 업무 1.9명,
검사기 3.0명, 유해물질 1.0명
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(3/11)
[유첨]

## Slide 6
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 | 
AI기반 업무 효율화 (2/3)​ | 롤맵 데이터 활용 생산 Loss 개선 | 7% | [전년실적] 없음(신규과제 ) 목표 설정 근거 - 목표 : 롤맵 활용 생산 Loss 개선 - 대상 : NFF, ESS 북미(MI2, ST, HD, GM2, MI_LS) - 근거 : 롤맵 NG 마킹 , 전공정 사전 알림 개발 기술 활용 생산 Loss 개선 과제 적용 [현황] ’25년 12월 기준 - 포일 커넥션 전/후 고정 폐기, 조건 조정 후 작업자 코팅 안정화 확인 후 수동 Tag 발행하여 롤프레스 구간 폐기 - 코터, 롤프레스에 검출 되는 불량 항목 (웹게이지, 두께 등) 구간 폐기 - 무지부 손상 Lot, 이음매 있는 Lot 슬리터 주행시 파단 발생 [개선] - 롤맵 NG 마킹 + TWS/웹게이지 활용 안정화 전후 구간 자동판정 마킹 롤프레스 사전 알림으로 폐기량 축소 - TWS, 아일랜드, 두께불량 항목 구간 불량에서 Lane별 배출 - 롤프레스 전공정 사전알림 슬리터까지 확장하여 UW 폐기 or 설비 속도 자동 조절 파단 방지하여 설비 가동률 향상 설정목표에 대한 산출 로직 - 생산 Loss 개선 (NFF 12월 양극 356 Lot, 음극 261 Lot 생산 Loss 中) = Σ(개선 수율*생산량, 전극 Loss 개선 길이)* 단가(m)*생산 Roll(월)*12 * 실적입력 자동화, OEE 시간 개선은 시간 테이블로 별도 Logic 적용 | 1Q | 롤맵 활용 생산성/ 품질 개선 요구사항 협의 및 상세요건 수립
 |  |  |  | 2Q | 공정/ 요건별 롤맵 기술 개발 고도화
 |  |  |  | 3Q | 개선사항 검증 및 양산 적용
 |  |  |  | 4Q | 양산 모니터링 및 고도화 과제 발굴
 |  |  |  | 실행 계획 | [1분기] 개선 요구사항 협의 및 상세 요건 수립 - 공정별 수율 데이터 분석, 영향인자 발굴 - 개선 사양별 상세 요건 수립 [2분기] 롤맵 기술 개발 - 레인별 불량 배출(TWS, 두께, 아일랜드) 정보활용 고도화 - 포일, 조건 조정시 폐기 수동 Tag → 안정화 구간 자동 마킹 - 전 공정 정보 활용 공정 직행률 개선(전공정 사전알림 확장) [3분기] 개선사항 검증 및 양산 적용 - 공정별 개선 Logic 반영 및 검증 [4분기] 양산 모니터링 및 고도화 과제 발굴 - 최종 효과 분석 및 추가 개선 과제 발굴
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 전극 공정 생산 Loss 12억 이상 (목표대비 120% 이상) 4점 : 전극 공정 생산 Loss 11억 이상 (목표대비 110% 이상) 3점 : 전극 공정 생산 Loss 10억 이상 2점 : 전극 공정 생산 Loss 8억 이상 (목표대비 80% 이상) 1점 : 전극 공정 생산 Loss 8억 이상 (목표대비 80% 미만) | 5점 | C : 생산 Loss 개선 12억 , D : ‘26.12
 |  |  |  | 4점 | C : 생산 Loss 개선 11억 , D : ‘26.12
 |  |  |  | 3점 | C : 생산 Loss 개선 10억 , D : ‘26.12
 |  |  |  | 2점 | C : 생산 Loss 개선 8억 , D : ‘26.12
 |  |  |  | 1점 | C : 생산 Loss 개선 8억 , D : ‘26.12
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(4/11)
[ 품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
[유첨]

## Slide 7
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 | 
AI기반 업무 효율화 (3/3)​ | 수주대응(RFx) 건설투자비 산출 L/T 단축(66% 단축) | 6% | [전년실적] 없음(신규과제) 목표 설정 근거 - 사업환경 변화 및 고객 대응을 위한 건설공사에 대한 투자비 산출요청이 증가하고 있음. 데이터 표준화 및 산출 Logic 수립 및 모델 개발, 자동 데이터 수집, 의사결정 지원 Agent 개발을 통한 대응 L/T 단축 [현황] - 견적원가추정 기초정보의 데이터 표준화가 미흡 - 일부 Data에 근거한 유사 프로젝트 선택/활용하며, 실무자의 경험/ 지식이 견적 결과에 큰 영향을 미침 - Factor, Input 정보에 따른 투자비 변화 분석에 한계가 존재 [개선] - 건설 투자비 산출을 위한 개산견적 모델 및 Agent 개발 설정목표에 대한 산출 로직 수주대응(RFx) 건설 투자비 산출 L/T 단축 - L/T 단축(6일 → 2일 : 66%) L/T 절감 비율(%)= {1-(Agent 기반 견적산출 L/T) / (As-is 견적산출 L/T)} x 100 | 1Q | 데이터 수집/분석/정리 - 설계 정보(면적) 수집/분석 및 자동 연계 체계 수립
 |  |  |  | 2Q | 데이터 표준화/변환 및 Factor 도출 - 공사항목 표준화 및 기준정보 Mapping - 추가 Factor 도출 및 정의
 |  |  |  | 3Q | 투자비 산출 Agent 개발 - 외부 Factor 정보 자동 수집 유사 PJT 추천 Agent 개발 - 건설 투자비 산출 모델 개발
 |  |  |  | 4Q | 투자비 산출 모델 검증 - Reference 투자비 정보 기반 교차 검증(정확도, L/T)
 |  |  |  | 실행 계획 | 데이터 수집 및 분석 (1Q) 데이터 표준화/변환 및 Factor 도출 (2Q) 투자비 산출 Agent/모델 개발 (2Q~4Q) 투자비 산출 모델 검증 (3Q~4Q)
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : L/T 단축 목표 (66%)의 120% 이상 달성 (66% X 1.2 =79.2% 이상) 4점 : L/T 단축 목표 (66%)의 110% 이상 달성 (66% X 1.1 = 72.6% 이상 ) 3점 : L/T 단축 목표 (66%)의 100% 이상 달성 (66% X 1.0 = 66% 이상) 2점 : L/T 단축 목표 (66%)의 80% 이상 달성 (66% X 0.8 = 52.8% 이상) 1점 : L/T 단축 목표 (66%)의 80% 미만 달성 (66% X 0.8 =52.8% 미만) | 5점 | Q : 투자비 산출 L/T 단축 79.2% 이상 달성 D : ‘26.4Q
 |  |  |  | 4점 | Q : 투자비 산출 L/T 단축 72.6% 이상 달성 D : ‘26.4Q
 |  |  |  | 3점 | Q : 투자비 산출 L/T 단축 66% 이상 달성 D : ‘26.4Q
 |  |  |  | 2점 | Q : 투자비 산출 L/T 단축 52.8% 이상 달성 D : ‘26.4Q
 |  |  |  | 1점 | Q : 투자비 산출 L/T 단축 52.8% 미만 달성 D : ‘26.4Q
[ 품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(5/11)
[유첨]
※ 분석 및 산출 기간 기준

## Slide 8
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
'26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 | 
제조 운영 AX BM/PD 개선 | AX기반 제조운영 BM/PD Loss 개선 - Q: 자동차/ESS BM/PD 20% 개선 (25년 比) | 10% | BM/PD 20% 개선 (기준 공정 COT/Roll Press/PKG/L&S/AZS/NTC) | 1Q | -
 |  |  |  | 2Q | -
 |  |  |  | 3Q | -
 |  |  |  | 실행 계획 | [1분기] 데이터 수집/분석/정리 검사기 검출력 CTP / CTQ 검사 SPEC 관리 항목 대상 정의 [2분기] 플랫폼 환경 셋업 및 AX 모델 개발 / 테스트 검출력 CTP FDC / 검사SPEC SPC 데이터 수집 연계 [3분기] 유효 실적 Data 기반 BM 조치 가이드 Agent 개발/적용 FDC / SPC를 활용한 검사기 관리 운영 적용
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 24% 4점 : 22% 2점 : 16% 1점 : 16% | 5점 | 24% 이상
 |  |  |  | 4점 | 22% 이상
 |  |  |  | 3점 | 20%이상
 |  |  |  | 2점 | 16% 이상
 |  |  |  | 1점 | 16% 미만
구분 | 자동차 | 자동차 | 자동차 | 자동차 | 자동차 | 자동차 | ESS | ESS | ESS | 법인 계
 | COT | PKG | Lami | AZS | RP | NTC | PKG | Lami | NTC | 
공정 계 | 16% | 11% | 17% | 1% | 6% | 35% | 14% | 37% | 43% | 20.0%
※ 각 공정 개선율의 산술평균으로 목표 산정
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(6/11)

## Slide 9
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 |  | 
AX 기반 구축(1/4) | 서버 기반 IVS 적용을 통한 작업자 업무 Load 저감 - Q : 19,612명 운영(26년 단독법인 인원) - D : ’26.12월 | 5% | [전년실적] 없음(신규과제) 목표 설정 근거 - ’26년 연말 인원 사업계획 대비 5% 추가 절감(국내 인원 제외) - 서버기반 IVS 대상법인 : ESHM | 1Q | 서버기반 IVS ESHM 대상 아키텍처 정의 | 요건 정의 및 사전 준비
 |  |  |  | 2Q | ESHZ 법인 AZS Cutter 공정 IVS 적용 | 환경 구축/ 기능개발 진행 및 Pilot 오픈
 |  |  |  | 3Q | 서버기반 IVS 확대 적용 및 알고리즘 관리기능 고도화 | 안정화 및 변화 관리
 |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] 서버기반 IVS ESHM 대상 아키텍처 정의 - ESHM IVS 개소 요건 정의 및 아키텍처 설계 - 법인 유휴 서버를 활용한 파일럿 적용 [2Q] ESHM 법인 AZS Cutter 공정 IVS 적용 - IVS 시스템 운영적용 [3Q] IVS 알고리즘 관리기능 고도화 - 알고리즘 학습 / 배포 기능 적용 | 1Q - Spotfire Upgrade를 위한 사전 준비 - Automation AI 활용 시나리오 수립 - AX과제 요건 정의 및 AOF와 통합스케줄러 통합 형태 PoC 진행 2Q - 전 법인 Spotfire Upgrade 진행 및 주요 법인 Co-Pilot 서비스 환경 구축 - Automation AI Agent 개발 진행 및 Pilot 오픈 - 3Q - Spotfire Co-Pilot 서비스 확산 - Automation AI 기능 정식 오픈 -
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description |  | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 목표대비 110% 이상 4점 : 목표대비 105% 이상 2점 : 목표대비 90% 이상 1점 : 목표대비 90% 미만 | 5점 |  | Δ1,459명 이상
 |  |  |  | 4점 |  | Δ1,392명 이상
 |  |  |  | 3점 |  | Δ1,326명 이상
 |  |  |  | 2점 |  | Δ1,193명 이상
 |  |  |  | 1점 |  | Δ1,193명 미만
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
[유첨]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(7/11)

## Slide 10
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 |  | 
AX 기반 구축(2/4) | FDC 사전 예측을 위한 모델링 검증 환경 구축 - Q : 이상감지 적확도 20% 개선 - D : ‘26.12월 | 5% | [전년실적] 없음(신규과제) 목표 설정 근거 - FDC 모델링 검증 환경 구축을 통한 이상감지 적확도 개선 진행 BM : 60% → 80%, 20% 개선 PD : 65% → 85%, 20% 개선 설정목표에 대한 산출 로직 - Q(50%) : 적확도 20% 개선 - D(50%) : 12월 대상법인 : WA | 1Q | 사전 예측 검증 환경 요건 정의 및 아키텍처 설계 | 요건 정의 및 사전 준비
 |  |  |  | 2Q | 검증 환경 테스트 서버 인프라 구축 | 환경 구축/ 기능개발 진행 및 Pilot 오픈
 |  |  |  | 3Q | 모델링 검증 환경 구축 및 고도화 | 안정화 및 변화 관리
 |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] 사전 예측 검증 환경 요건 정의 및 아키텍처 설계 - 사전 예측 검증 환경 요건 정의 - 테스트서버 – 다빈치 연계 아키텍처 설계 [2Q] 검증 환경 테스트 서버 인프라 구축 - 테스트 서버 인프라 구축 [3Q] 모델링 검증 환경 구축 및 고도화 - 모델 검증 테스트 서버 운영 적용(9월) - 테스트 서버 고도화(12월) | 1Q - Spotfire Upgrade를 위한 사전 준비 - Automation AI 활용 시나리오 수립 - AX과제 요건 정의 및 AOF와 통합스케줄러 통합 형태 PoC 진행 2Q - 전 법인 Spotfire Upgrade 진행 및 주요 법인 Co-Pilot 서비스 환경 구축 - Automation AI Agent 개발 진행 및 Pilot 오픈 - 3Q - Spotfire Co-Pilot 서비스 확산 - Automation AI 기능 정식 오픈 -
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description |  | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 이상감지 적확도 24%개선 , 적기 구축 M 4점 : 이상감지 적확도 22%개선 , 적기 구축 M 3점 : 이상감지 적확도 20%개선 , 적기 구축 M 2점 : 이상감지 적확도 18%개선 , 적기 구축 M 1점 : 이상감지 적확도 18%개선 , 적기 구축 M+1 | 5점 |  | Q : 이상감지 적확도 24%개선 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 4점 |  | Q : 이상감지 적확도 22%개선 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 3점 |  | Q : 이상감지 적확도 20%개선 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 2점 |  | Q : 이상감지 적확도 18%개선 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 1점 |  | Q : 이상감지 적확도 18%개선 D : 적기 구축 M+1
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
[유첨]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(8/11)

## Slide 11
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 | 
시스템 경쟁력 강화(1/2) | AX 기반 DAVINCI 분석 플랫폼 강화 - Q : 플랫폼 개선 과제 3건 적용 - D : ‘26.11월 (OC,WA) | 5% | [전년실적] 없음(신규과제) 목표설정 근거 - 데이터 기반 의사결정의 효율성과 정확성을 높이기 위해 DAVINCI 플랫폼 내에서 AI 기반 자동화 및 Agent 활용 분석 지원 기능을 선제적으로 적용할 필요가 있음 - DAVINCI 플랫폼에서 가장 많이 사용하는 Spotfire에 LLM 기반 서비스를 강화하고 AI 기반 자동 요약 기능을 구축하여 사용자 분석 편의성과 핵심 인사이트 도출 효율성을 동시 제고 - DAVINCI Tool을 종합적으로 활용한 분석 활용씬에서 분단된 분석결과를 통합하고, Agent 기반으로 핵심 비즈니스 인사이트를 종합적으로 제공해야 함 - 품질 이슈 선별 및 Risk/원인 분석에 필요한 대용량 데이터를 사용자에게 제공하기 위해 가공하는 시간이 지연되고 사용자가 조회하고 다운로드 시간이 길어 즉각적인 분석이 어려움. 설정목표에 대한 산출 로직 - Q(50%) : 완성도 기준을 달성한 개선 과제 완료 여부 - D(50%) : 일정 내 적기 구축 여부 | 1Q | AX 기반 플랫폼 구축 방안 분석 및 사전준비
 |  |  |  | 2Q | DAVINCI AI Agent 구축 및 빅데이터 전용 인프라 구축
 |  |  |  | 3Q | 플랫폼 서비스 개발
 |  |  |  | 4Q | OC, WA 법인 전체 개선 과제 적용
 |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] AX 기반 플랫폼 구축 방안 분석 및 사전준비 - Spotfire Upgrade를 위한 사전 준비 및 Pain point 분석 - AX과제 요건 정의 및 AOF와 통합스케줄러 통합 형태 PoC 진행 - 빅데이터 모델 및 아키텍처 개선점 도출 및 인프라 설계 [2Q] DAVINCI AI Agent 구축 및 빅데이터 전용 인프라 구축 - Spotfire Upgrade - AI Agent 자동화 환경 구축 - Spark Cluster 등 빅데이터 전용 독립 인프라 구축 [3Q] 플랫폼 서비스 개발 - Spotfire Co-Pilot 서비스 개발 및 환경 구축 - 개별 AI Agent 개발 - 클러스터 기반 데이터 최적화 수행 [4Q] OC, WA 법인 전체 개선 과제 적용 - OC,WA 법인 Spotfire Co-Pilot 서비스 적용 - DAVINCI AI Agent 환경 오픈 - 신규 인프라 기반 최적 빅데이터 아키텍처 적용
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 플랫폼 개선 과제 4건 완료, 적기 구축 M - 1 4점 : 플랫폼 개선 과제 3건 완료, 적기 구축 M - 0.5 3점 : 플랫폼 개선 과제 3건 완료, 적기 구축 M 2점 : 플랫폼 개선 과제 2건 완료, 적기 구축 M + 0.5 1점 : 플랫폼 개선 과제 2건 완료, 적기 구축 M + 1 | 5점 | Q : 플랫폼 개선 과제 4건 적용 D : 적기 구축 M – 1
 |  |  |  | 4점 | Q : 플랫폼 개선 과제 3건 적용 D : 적기 구축 M - 0.5
 |  |  |  | 3점 | Q : 플랫폼 개선 과제 3건 적용 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 2점 | Q : 플랫폼 개선 과제 2건 적용 D : 적기 구축 M + 0.5
 |  |  |  | 1점 | Q : 플랫폼 개선 과제 2건 적용 D : 적기 구축 M + 1
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(9/11)
[유첨]
구분 |  | 개선 과제 완성도 기준
Q | 과제 완성도 | 개선과제 기반 업무 효율성 30% 향상
D | 적기 구축 | 개선 과제 완료 여부

## Slide 12
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 |  | 
시스템 경쟁력 강화(2/2) | eIoT → FDC 통합 적기 대응 - Q : 14개 법인 - D : ’26.12월 | 5% | [전년실적] 없음(신규과제) 목표 설정 근거 - E IoT → FDC 통합을 통한 IT 비용 절감 필요 : 25년 전사 E-IoT 전사 라이선스 비용 : 35.3(억) - 전극 설비 데이터 수집 기능을 FDC와 통합하여 라이선스 비용 절감 : 26년 FDC 통합 후 27년 이후 99.0억(33.0억/년, 3년) 절감 가능 설정목표에 대한 산출 로직 - Q(50%) : 14개 법인 - D(50%) : 12월 대상법인 : OC, HD, MI_L, ST, AZ, HG, MI, GM1, GM2, HM, WA, NA NB, NJ ※ 법인별 생산 일정을 고려한 확산 전개 예정 | 1Q | OC eIoT -> FDC 전환을 위한 기능 개발 완료 및 3개 법인 적용 | 요건 정의 및 사전 준비
 |  |  |  | 2Q | 4개 법인 확산 적용 | 환경 구축/ 기능개발 진행 및 Pilot 오픈
 |  |  |  | 3Q | 4개 법인 확산 적용 | 안정화 및 변화 관리
 |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] eIoT -> FDC 전환을 위한 기능 개발 완료 - 수집프로그램, 유관시스템 I/F, 실시간/측정기 조회 기능 개발 - OC 전환 완료 - 2개 법인 확산(MI_L, HD) [2Q] 4개 법인 확산 적용 - ST, AZ, HG, MI 확산 진행 [3Q] 4개 법인 확산 진행 - GM1, GM2, HM, NA | 1Q - Spotfire Upgrade를 위한 사전 준비 - Automation AI 활용 시나리오 수립 - AX과제 요건 정의 및 AOF와 통합스케줄러 통합 형태 PoC 진행 2Q - 전 법인 Spotfire Upgrade 진행 및 주요 법인 Co-Pilot 서비스 환경 구축 - Automation AI Agent 개발 진행 및 Pilot 오픈 - 3Q - Spotfire Co-Pilot 서비스 확산 - Automation AI 기능 정식 오픈 -
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description |  | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 14개 법인 , 적기 구축 M, 적기 구축 M – 1 4점 : 14개 법인 , 적기 구축 M, 적기 구축 M - 0.5 3점 : 14개 법인 , 적기 구축 M 2점 : 12개 법인 , 적기 구축 M + 0.5 1점 : 10개 법인 미만, 적기 구축 M + 1 | 5점 |  | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M – 1
 |  |  |  | 4점 |  | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M – 0.5
 |  |  |  | 3점 |  | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 2점 |  | Q : 12개 법인 D : 적기 구축 M + 0.5
 |  |  |  | 1점 |  | Q : 10개 법인 D : 적기 구축 M + 1
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(10/11)
[유첨]

## Slide 13
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | 목표 설정 근거 | 분기 목표 및 실행 계획 |  | 
IT 시스템 적기 Open으로 신공장 조기 안정화 | 신규 법인 샘플 대응 IT 시스템 12개 적용 - Q : 12개 시스템 적용 D : ’26.6월 | 15% | [전년실적] 없음(신규과제) 목표 설정 근거 신규 법인 샘플 대응 IT 시스템 12개 적용 - 목표 : 신규법인 샘플 생산 대응 IT 시스템 12개 대응 - 대상 : ESAG 법인 - 완료기준 : 6월 PDS 확산 - 목표 : GODHL 법인의 PDS 적용을 통한 기준정보 정합화 - 대상법인 : OC, ST, AZ, HD, MI1, MILS, HG - 완료기준 : 11월 ※ 법인별 외부 환경을 고려한 확산 전개 예정 설정목표에 대한 산출 로직 As-Is: QMS, MIMS, RMS, FDC, SPC, EMS, EDC, eIoT, DAVINCI, VTS To-Be : QMS, MIMS, RMS, FDC, SPC, EMS, EDC, eIoT, DAVINCI, VTS, APC, 롤맵 | 1Q | PDS 확산 : ESST | 요건 정의 및 사전 준비
 |  |  |  | 2Q | ESAZ 12개 시스템 적용 PDS 확산 : ESOC | 환경 구축/ 기능개발 진행 및 Pilot 오픈
 |  |  |  | 3Q | PDS 확산 : ESAZ, ESHD | 안정화 및 변화 관리
 |  |  |  | 4Q | PDS 확산 : ESMI1, ESMILS, ESHG | 
 |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] PDS 1개 법인 확산 적용 - ST 확산 진행 [2Q] ESAZ IT 시스템 샘플 단계 적용 - ESAZ(6월) [2Q] PDS 1개 법인 확산 적용 - ESOC 확산 진행 [3Q] PDS 2개 법인 확산 적용 - AZ, HD 확산 진행 [4Q] PDS 3개 법인 확산 적용 - MI1, MILS, HG 확산 진행 | 1Q - Spotfire Upgrade를 위한 사전 준비 - Automation AI 활용 시나리오 수립 - AX과제 요건 정의 및 AOF와 통합스케줄러 통합 형태 PoC 진행 2Q - 전 법인 Spotfire Upgrade 진행 및 주요 법인 Co-Pilot 서비스 환경 구축 - Automation AI Agent 개발 진행 및 Pilot 오픈 - 3Q - Spotfire Co-Pilot 서비스 확산 - Automation AI 기능 정식 오픈 -
 |  |  | 평가 Scale 산출 로직 | 평가 Description |  | 
 |  |  | 평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 14개 시스템 이상 적용 , 적기 구축 M 4점 : 13개 시스템 이상 적용 , 적기 구축 M 3점 : 12개 시스템 이상 적용 , 적기 구축 M 2점 : 10개 시스템 이상 적용 , 적기 구축 M 1점 : 10개 시스템 미만 적용 , 적기 구축 M | 5점 |  | Q : 14개 시스템 이상 적용 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 4점 |  | Q : 13개 시스템 이상 적용 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 3점 |  | Q : 12개 시스템 이상 적용 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 2점 |  | Q : 10개 시스템 이상 적용 D : 적기 구축 M
 |  |  |  | 1점 |  | Q : 10개 시스템 미만 적용 D : 적기 구축 M
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]
➋ 목표 산정 근거 / 분기 목표 / 평가 Description 근거(11/11)
[유첨]

## Slide 14
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | KPI기준 Description |  |  |  |  | 경쟁 지표
 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
매출/영업이익 목표 달성 | 매출 30.05 조원 | 5% | 36.06조 원 이상 | 33.055조원 이상 | 30.05조원 이상 | 24.04조원 이상 | 24.04조원 미만 | 
 | 영업이익 4,000 억원 | 5% | 4,800억원 이상 | 4,400억원 이상 | 4,000억원 이상 | 3,200억원 이상 | 3,200억원 미만 | 
ESS 품질 경쟁력 강화 | ESS Safety Risk 판단 Fast Track 체계 구축 - Q : 과검률 15% 개선 - C : 분석업무 효율화 8억 절감 - D : Safety Issue 분석 L/T 28일 → 11일 | 20% | Q : 과검률 20%개선 C : 9.6억 절감 D: 21일 단축 | Q : 과검률 20%개선 C : 8.8억 절감 D: 21일 단축 | Q : 과검률 20%개선 C : 8억 절감 D: 21일 단축 | Q : 과검률 20%개선 C : 6.4억 절감 D: 21일 단축 | Q : 과검률 20%개선 C : 6.4억 ↓ 절감 D: 21일 ↓ 단축 | -
제조 운영 AX 생산 수율 개선 | (북미) AX 기반 ESS 수율 개선 - Q : ESS 전 라인 종합 수율 94.3% - D : ’26.12월 | 5% | Q: 95.4% 이상 D: ’26.12월 | Q: 94.9% 이상 D: ’26.12월 | Q: 94.3% 이상 D: ’26.12월 | Q: 93.2% 이상 D: ’26.12월 | Q: 93.2% 미만 D: ’26.12월 | -
AI기반 업무 효율화 | AX 기반 수작업 업무 제거 - C : 업무 시간 79.2hr/일 절감 (9.9명 절감효과) - D : ’26.12월 | 12% | C: 절감시간 95.0hr/일 ↑ D: ‘25.4Q | C: 절감시간 87.1hr/일 ↑ D: ‘25.4Q | C: 절감시간 79.2hr/일 ↑ D: ‘25.4Q | C: 절감시간 63..4hr/일 ↑ D: ‘25.4Q | C: 절감시간 63..4hr/일 ↓ D: ‘25.4Q | -
 | 롤맵 데이터 활용 생산 Loss 개선 - C : 전극 Loss 개선 (10억) - D : ‘26.12월 | 7% | C : 전극 Loss 개선 (12억) D : ‘26.12월 | C : 전극 Loss 개선 (11억) D : ‘26.12월 | C : 전극 Loss 개선 (10억) D : ‘26.12월 | C : 전극 Loss 개선 (8억) D : ‘26.12월 | C : 전극 Loss 개선 (8억) D : ‘26.12월 | 
 | 수주대응(RFx) 건설투자비 산출 L/T 단축 - Q : 건설공사 견적산출 Agent 개발 (6일→2일, 66%) - D : ‘26.12월 | 6% | Q :투자비 산출 L/T 79.2% 이상 단축 D: ‘25.4Q | Q :투자비 산출 L/T 72.6% 이상 단축 D: ‘25.4Q | Q :투자비 산출 L/T 66% 이상 단축 D: ‘25.4Q | Q :투자비 산출 L/T 52.8% 이상 단축 D: ‘25.4Q | Q :투자비 산출 L/T 52.8% 미만 단축 D: ‘25.4Q | -
제조 운영 AX BM/PD 개선 | AX기반 제조운영 BM/PD Loss 개선 - Q: BM/PD Loss 20% 개선(Global 전체 Site) | 10% | Q: 24% 이상 개선 | Q: 22% 이상 개선 | Q: 20% 이상 개선 | Q: 16% 이상 개선 | Q: 16% 미만 개선 | -
➌ 평가 Description
[유첨3]
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]

## Slide 15
’26년 KPI | 상세 목표 | 비중 | KPI기준 Description |  |  |  |  | 경쟁 지표
 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
AX 기반 구축 | 서버 기반 IVS 적용을 통한 작업자 업무 Load 저감 - Q : 19,612명 운영('26년 단독법인 인원) - D : ’26.12월 | 5% | 1,459명 이상 효율화 | 1,392명 이상 효율화 | 1,326명 이상 효율화 | 1,193명 이상 효율화 | 1,193명 미만 효율화 | -
 | FDC 사전 예측을 위한 모델링 검증 환경 구축 - Q : 이상감지 적확도 20% 개선 - D : ‘26.9월 | 5% | Q : 이상감지 적확도 24% 이상 개선 D : 적기구축 M | Q : 이상감지 적확도 22% 이상 개선 D : 적기구축 M | Q : 이상감지 적확도 20% 이상 개선 D : 적기구축 M | Q : 이상감지 적확도 18% 이상 개선 D : 적기구축 M | Q : 이상감지 적확도 18% 미만 개선 D : 적기구축 M+1 | -
 | AX기반 DAVINCI 분석 플랫폼 강화 - Q : AX기반 플랫폼 개선 과제 3건 적용 - D : ‘26.11월 (OC,WA) | 5% | Q : 개선 과제 4건 적용 D : 적기 구축 M – 1 | Q : 개선 과제 3건 적용 D : 적기 구축 M – 0.5 | Q : 개선 과제 3건 적용 D : 적기 구축 M | Q : 개선 과제 2건 적용 D : 적기 구축 M + 0.5 | Q : 개선 과제 2건 적용 D : 적기 구축 M + 1 | -
 | eIoT → FDC 통합 적기 대응 - Q : 14개 법인 - D : ’26.12월 | 5% | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M – 1 | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M – 0.5 | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M + 0.5 | Q : 14개 법인 D : 적기 구축 M + 1 | -
신/증설 IT 시스템 적기 Open으로 조기 안정화 | 샘플 생산 시 시스템을 통한 공장 운영 - 샘플 생산 시 적용 시스템 : 12개(ESAZ) - PDS 신규확산(NFF/ESS) | 10% | 14개 이상 | 13개 이상 | 12개 이상 | 10개 이상 | 10개 미만 | -
➌ 평가 Description
[유첨3]
[품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]

## Slide 16
변경 대상 | 변경 사유 | 26년 KPI |  | 변경 사유
 |  | 변경 전 | 변경 후 | 
목표 범위 | 비중 변경 - 타 KPI 삭제로 인한 비중 확대 | AX 기반 수작업 업무 제거 (20%) - C : 업무 시간 79.2hr/일 절감 (9.9명 절감효과) - D : ’26.12월 | AX 기반 수작업 업무 제거 (25%) - C : 업무 시간 79.2hr/일 절감 (9.9명 절감효과) - D : ’26.12월 | CQO 조직 KPI 변경에 따른 Co-KPI Align - 대상 : CQO, 신뢰성품질담당 - Palantir 비용 통제에 따른 데이터 전송 및 플랫폼 활용이 제한되어 당초 계획대비 과제 추진 및 성과 측정이 어려움 - (CQO) Palantir 과제 List 1) 사외 품질 비용 검증 체계 고도화 2) 통합 품질 Data 생태계 구축 → KPI 제외 3) Field 불량 조기 이상 감지 4) Field 이슈 원인 분석 및 개선 가속화
 | 목표 삭제 | AX 기반 통합 품질 Data 플랫폼 구축(5%) - Q / C : EBM/AEROS, 다빈치 공정/검사 Data 생태계 구축 - D : 26.12월 | - | 
KPI 수정안
- 1 / 1 -
[ 품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]

## Slide 17
’26년 KPI | 상세 목표 |  | 비중 | 비중 | 목표 설정 근거 |  |  | 분기 목표 및 실행 계획 |  | 2분기 진척평가
업무 자동화 | AX 기반 수작업 업무 제거 - C : 업무 시간 79.2hr/일 절감 (9.9명 절감효과) - D : ’26.12월 |  | 10% |  | [전년실적] 없음(신규과제) 목표설정 근거 - 수작업으로 수행하거나, 반복 및 중복적으로 실행하는 업무를 AX 기반 업무 전환으로 효율성을 향상 시키고자 함 1) PPAP문서 AX 자동 검증 체계를 통한 Workload 감소 : 매뉴얼 기반 문서작성 여부 검증 및 Human error 발생 가능성 차단 2) 검교정 성적서 AI 검토 및 자동 입력을 통한 Workload 감소 : AI 기반 자동 검증으로 오등록 차단 및 업무 완성도 향상​ 3) 검사기 딥러닝을 활용한 수작업 업무 효율화 : 원통형 NFF 비전 알고리즘 자동 학습/배포와 딥러닝 모델 정합성 향상 4) 친환경문서 자동 검토를 통한 업무 효율화 : 유해물질문서(균질재질, 친환경자재) 자동판독 통한 품질 확보 및 효율화 설정목표에 대한 산출 로직 - 적용 전 업무 시간 - 적용 후 업무 시간) = 업무 단축(개선)시간 - [(적용 전 업무 시간 – 적용 후 업무 시간) / 년간 1인 업무 시간] = 인원 효율화(단위:명) |  |  | 1Q | 현황분석 및 아키텍쳐 정의 | ●
 |  |  |  |  |  |  |  | 2Q | AX 검증 Tool 발굴 및 분석, 학습 Agent 개발 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 3Q | 기능 구축/개발 및 적용 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 실행 계획 | [1Q] 현황분석 및 아키텍쳐 정의 자동 검증 대상 정의 및 AI 기술 활용한 개선 방안 도출 알고리즘 학습용 이미지 DFS 인프라 구축 [2Q] AX 검증 Tool 개발, 학습 Agent 개발 AI OCR 기능 검토 및 추출 대상 정의 DAP – DFS 연계 Agent 개발 및 ESAZ 법인 환경 구축 [3Q] 기능 구축/개발 및 적용 PPAP AI 검토 자동화 기능 개발 검교정 성적서 AI 자동 검증 기능 개발 검사기 학습용 이미지 자동 Upload 기능 Open DFS(이미지) / SPC(데이터) / DAP(딥러닝 학습) 연계환경 구축 유해물질 문서 판독 Agent 적용 및 정확도 검증 [4Q] 시스템 안정화 및 변화 관리 | 
평가 Description |  |  |  |  |  |  |  |  | 경쟁지표 | 
5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 
절감시간 95.0hr/일 ↑ |  | 절감시간 87.1hr/일 ↑ |  | 절감시간 79.2hr/일 ↑ |  | 절감시간 63..4hr/일 ↑ | 절감시간 63..4hr/일 ↓ |  | xx | 
평가 Scale 산출 로직 / 기준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
평가 Description 배점에 대한 산출 로직 5점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 120% 이상 달성 4점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 110% 이상 달성 2점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 80% 이상 달성 1점 : 목표대비 등록 업무 인원 절감율 80% 미만 달성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
변경 후
➍ KPI 수정 검토양식 (상세)
- 1 / 1 -
[ 품질DX담당 / 송영민 / 책임 ]