## Slide 1
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (1/X)
1. (Class) 공정 (Individual) 라미
[has_Part]
(Class) 공정 (Individual) 상부 분리막 (Roll)_중앙 전극 (Cut)_하부 분리막(Roll)_합치_공정 (라미 공정1)
(Class) 공정 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)_합치_공정 (라미 공정2)
(Class) 공정 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Cut)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Cut)_Final Cut_공정 (라미 공정3)
Cutter 1
Cutter 2
Cutter 3
라미 공정1
라미 공정2
라미 공정3
자재(전극/분리막) 형태(Roll/Cut)가 변화되는 시점을 기준으로 공정 상세 구분
* 위치 불량은 Roll → Cut → 합치 되는 과정에서 발생함으로 해당 기준으로 구분하였음
2. (Class) 공정 (Individual) 라미
[has_Input]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
[Produces]
(Class) 반제품 (Individual) 모노셀
3. (Class) 반제품 (Individual) 모노셀
[has_part]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
LAM 공정은 [“상부/중앙전극” 과 “상부/하부 분리막” 이 투입] 되고 [“모노셀” 을 생산] 한다
[모노셀 은 상부 전극 / 상부 분리막 / 중앙 전극 / 하부 분리막 으로 구성된다]
4. (Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
[is_placed_on]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
[is_placed_on]
[is_placed_on]
상부 전극
상부 분리막
중앙 전극
하부 분리막
[모노셀의 적층 순서] 를 정의

## Slide 2
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (2/X)
5. (Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Roll)
[is_a_state_of]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Roll)
[is_a_state_of]
[is_a_state_of]
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Cut)
[is_a_state_of]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll)
[is_a_state_of]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막(Roll)
[is_a_state_of]
[is_a_state_of]
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막(Cut)
[is_a_state_of]
반제품들은 [Roll 형태 & Cut 형태로 존재]한다고 정의
6. (Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
[has_initial_form]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
[has_initial_form]
[has_initial_form]
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
[has_initial_form]
반제품들은 [처음에 Roll 형태로 시작] 한다는 것을 정의
7. (Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
[has_final_form]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
[has_final_form]
[has_final_form]
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
[has_final_form]
반제품은 [마지막에 Cut 형태로 끝난] 다는 것을 정의
(Roll)
(Cut)

## Slide 3
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (3/X)
8. (Class) 공정 (Individual) 상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)_합치_공정 (라미 공정1)
[has_Input]
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Roll), 상부 분리막(Roll), 하부 분리막(Roll)
(Class) 설비 (Individual) Cutter1_중앙 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Roll)
(Class) 공정 (Individual) 상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)_합치_공정 (라미 공정1)
[is_cut_by]
[produces]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll), 중앙 전극(Cut), 하부 분리막(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)
[is_composed_of]
Cutter 1
Cutter 2
Cutter 3
라미 공정1
라미 공정2
└ 중앙 전극 컷팅 후, 상부/하부 분리막 과 합치하는 과정 에는 최초 Roll 형태의 중앙 전극 / 상부 분리막 / 하부 분리막이 투입 된다 ┘
└ 중앙 전극은 Cutter1에 의해 cutting 된다
└ 중앙 전극 컷팅 후, 상부/하부 분리막 과 합치하는 과정 에서 Roll 형태의 상부/하부 분리막 과 Cutting 된 중앙 전극이 생산된다 ┘
└ 해당 공정에서 생성된 반제품은 Roll 형태의 상부/하부 분리막 과 Cutting 된 중앙 전극으로 구성된다 라는 것을 의미 ┘
┌ 전극/분리막이 투입되어 모노셀이 만들어지기 전에 [중간 반제품1 정의. 상부 분리막과 하부 분리막 사이에 중앙 전극이 컷팅 되어 합치 되는 과정]
9. (Class) 공정 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)_합치_공정 (라미 공정2)
[has_Input]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll) , 상부 전극(Roll)
(Class) 설비 (Individual) Cutter2_상부 전극
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut)
[is_cut_by]
[is_stacked_on]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut),상부 분리막(Roll), 중앙 전극(Cut), 하부 분리막(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)
[is_composed_of]
┌ 반제품1(상부 분리막 과 하부 분리막 사이에 컷팅된 중앙 전극이 들어가 있는)에 [상부 전극을 컷팅하여 올려 합치되는 과정, 중간 반제품2 정의.]
└ 상부 전극 컷팅 후, 8번에서 만들어진 반제품과 합치하는 과정 에는 최초 Roll 형태의 상부 전극 과 8번에서 만들어진 반제품이 투입된다 ┘
└ 상부 전극(Roll)은 Cutter2에 의해 cutting 된다
└ # 상부 전극(Cut)은 8번에서 만들어진 반제품 위에 쌓인다.
┌ [중간 반제품 2가 Final cut 되어, 모노셀이 만들어지는 과정]
10. (Class) 공정 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Cut)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Cut)_Final Cut_공정 (라미 공정3)
[has_Input]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)
(Class) 설비 (Individual) Cutter3_분리막
(Class) 설비 (Individual) Cutter3_분리막
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Roll)
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막(Roll)
[is_cut_by]
[is_cut_by]
(Class) 반제품 (Individual) 모노셀
(Class) 공정 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Cut)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Cut)_Final Cut_공정
[produces]
라미 공정3
(Class) 설비 (Individual) 상부 전극(Cut), 상부 분리막(Cut), 중앙 전극(Cut), 하부 분리막(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 모노셀
[is_composed_of]

## Slide 4
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (4/X)
11. (Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut)
[is_smaller_than]
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Cut)
[is_smaller_than]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Cut), 하부 분리막(Cut)
[크기가 분리막 > 음극(중앙) > 양극(상부) 라는 것을 정의]
12. (Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Cut)
[is_surrounded_by]
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막(Cut), 하부 분리막(Cut)
(Class) 반제품 (Individual) 상부 전극(Cut)
[is_surrounded_by]
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극(Cut)
11번에서 정의한 크기 뿐만 아니라 [음극의 사면은 분리막 사면안에 둘러 쌓여 있고, 양극의 사면은 음극의 사면에 둘러 쌓여 있다는 것을 정의]
13. (Class) 반제품 (Individual) 상부 전극
[is_a_type_of]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode
(Class) 반제품 (Individual) 중앙 전극
[is_a_type_of]
(Class) 반제품 (Individual) Anode
(Class) 반제품 (Individual) 상부 분리막
[is_a_type_of]
(Class) 반제품 (Individual) Separator
(Class) 반제품 (Individual) 하부 분리막
[is_a_type_of]
(Class) 반제품 (Individual) Separator
[상부 전극은 양극 / 중앙 전극은 음극 이라는 것을 정의]
14. (Class) 반제품 (Individual) Cathode
[has_abbreviation]
C
(Class) 반제품 (Individual) Anode
[has_abbreviation]
A
(Class) 반제품 (Individual) Separator
[has_abbreviation]
S
[ 위치 불량 명칭이 의미하는 바에 대해서 LLM에게 이해시키기 위해서 약자를 정의 ]
15. (Class) 불량 (Individual) AC_Gap
[measures_gap_between]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode, anode
(Class) 불량 (Individual) AS_Gap
[measures_gap_between]
(Class) 반제품 (Individual) Anode, Separator
(Class) 불량 (Individual) CS_Gap
[measures_gap_between]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode, Separator
[ 가장 기본적인 AC/AS/CS 정의 ]
16. (Class) 반제품 (Individual) Cathode
[has_feature]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode_tab
(Class) 반제품 (Individual) Anode
[has_feature]
(Class) 반제품 (Individual) Anode_tab
[ 전극에는 Tab 이 있다는 것을 정의 ]
17. (Class) 진행 방향
[has_individual]
(Class) 진행 방향 (Individual) Left_to_Right
(Class) 진행 방향
[has_individual]
(Class) 진행 방향 (Individual) Right_to_Left
18. (Class) 제품 Side Position
[has_individual]
(Class) 제품 Side Position (Individual) Upper_side
(Class) 제품 Side Position
[has_individual]
(Class) 제품 Side Position (Individual) Lower_side
[ 설비의 진행 방향에 따라 Tab 위치가 달라짐.
그에 따라 진행 방향을 우선 정의 ]
[ 탭 위치가 위/아래에 있을 수 있으니,
우선 위/아래가 존재한다는 것을 정의]

## Slide 5
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (5/X)
19. (Class) 반제품 (Individual) Cathode, (Class) 진행 방향 (Individual) Left_To_Right
[has_tab_at_when_direction_is]
(Class) 제품 Side Position (Individual) Lower_Side
┌ [Tab 폭인 TWC / TWA 정의]
(Class) 반제품 (Individual) Anode, (Class) 진행 방향 (Individual) Left_To_Right
[has_tab_at_when_direction_is]
(Class) 제품 Side Position (Individual) Upper_Side
(Class) 반제품 (Individual) Cathode, (Class) 진행 방향 (Individual) Right_To_Left
[has_tab_at_when_direction_is]
(Class) 제품 Side Position (Individual) Upper_Side
(Class) 반제품 (Individual) Anode, (Class) 진행 방향 (Individual) Right_To_Left
[has_tab_at_when_direction_is]
(Class) 제품 Side Position (Individual) Lower_Side
본도 ( 좌 → 우 )
미러 ( 우 → 좌 )
20. (Class) 불량 (Individual) TWC
[defines_width_of]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode_Tab
(Class) 불량 (Individual) TWA
[defines_width_of]
(Class) 반제품 (Individual) Anode_Tab
TWA
TWC
21. (Class) 불량 (Individual) TPC
[measures_position_of]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode_Tab
(Class) 불량 (Individual) TPC
[measures_distance_to]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode_Side
┌ [Tab 위치를 정의하는 TPC/TPA 정의]
(Class) 불량 (Individual) TPA
[measures_position_of]
(Class) 반제품 (Individual) Anode_Tab
(Class) 불량 (Individual) TPA
[measures_distance_to]
(Class) 반제품 (Individual) Anode_Side
TPA
TPC
(Class) 불량 (Individual) TPC
[uses_reference_point]
(Class) Measurement_Reference (Individual) Tab_Side_Edge
(Class) 불량 (Individual) TPA
[uses_reference_point]
(Class) Measurement_Reference (Individual) Tab_Side_Edge
┌ [AA 정의]
22. (Class) 불량 (Individual) AA
[measures_distance_between_consecutive]
(Class) 반제품 (Individual) Anode
(Class) 불량 (Individual) AA
[is_relevant_to_stage_Before]
(Class) 공정 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Cut)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Cut)_Final Cut_공정 (라미 공정3)
└ 모노셀이 만들어 지기전, 즉 분리막이 컷팅 되기전 측정한다는 것을 정의
┌ [SAG/SCG 정의]
23. (Class) Measurement_Reference (Individual) Sealing_Side_Edge
[is_feature_of]
(Class) 반제품 (Individual) Separator
(Class) 불량 (Individual) SAG
[measures_distance_from_feature]
(Class) 반제품 (Individual) Anode, (Class) Measurement_Reference (Individual) Sealing_Side_Edge
(Class) 불량 (Individual) SCG
[measures_distance_from_feature]
(Class) 반제품 (Individual) Cathode, (Class) Measurement_Reference (Individual) Sealing_Side_Edge
(Class) 불량 (Individual) SAG, SCG
[is_relevant_to_stage_Before]
(Class) 공정 (Individual) 상부 전극(Cut)_상부 분리막(Cut)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Cut)_Final Cut_공정 (라미 공정3)
└ 모노셀이 만들어 지기전, 즉 분리막이 컷팅 되기전 측정한다는 것을 정의

## Slide 6
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (6/X)
24. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_3
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_4
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
본도 ( 좌 → 우 )
미러 ( 우 → 좌 )
1
2
4
3
4
3
1
2
25. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_3
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_4
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
해당 페이지는 설비 진행 방향에 따라 AC/CS/AS Gap의 측정위치(1,2,3,4) 를 정의한 것
26. (Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_3
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_4
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
27. (Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_3
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_4
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
28. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_3
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_4
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
29. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_3
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_4
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper

## Slide 7
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (6/X)
30. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_A1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_A2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_C1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_C2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Left
31. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_A1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_A2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_C1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AC_C2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Right
본도 ( 좌 → 우 )
미러 ( 우 → 좌 )
A1
해당 페이지는 설비 진행 방향에 따라 AC/CS/AS Gap의 측정위치(A1,A2,C1,C2) 를 정의한 것
C1
A2
C2
C2
A2
C1
A1
32. (Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_A1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_A2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_C1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_C2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Left
33. (Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_A1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_A2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_C1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) CS_C2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Right
34. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_A1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_A2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_C1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_C2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Left_To_Right]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Left
35. (Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_A1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_A2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Lower_Side_Right
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_C1
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Left
(Class) Gap_Data_Field (Individual) AS_C2
[maps_to_point_when_진행 방향_is_Right_To_Left]
(Class) Measurement_Point (Individual) Upper_Side_Right

## Slide 8
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Ontology PoC 설계도 _ Relation 정의 (6/X)
36. (Class) 불량 (Individual) SAG
[involves_cell_sequence]
(Class) Cell Sequence (Individual) Leading_cell
(Class) 불량 (Individual) SAG
[involves_cell_sequence]
(Class) Cell Sequence (Individual) Trailing_cell
(Class) 불량 (Individual) SCG
[involves_cell_sequence]
(Class) Cell Sequence (Individual) Leading_cell
(Class) 불량 (Individual) SCG
[involves_cell_sequence]
(Class) Cell Sequence (Individual) Trailing_cell
해당 페이지는 설비 진행 방향에 따라 SAG/SCG 불량의 측정위치(1,2,3,4)를 정의
┌ SAG/SCG는 두 전극 사이를 측정한다는 것을 정의해야함으로 선두셀과 후발셀이 있다고 표현
37. (Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG1
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG2
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG3
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG4
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
38. (Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG1
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG2
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG3
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SAG4
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
39. (Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG1
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG2
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG3
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG4
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Left_To_Right
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
40. (Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG1
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Upper
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG2
is_measured_on_cell Trailing_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Left_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG3
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Lower
(Class) Gap_Data_Field (Individual) SCG4
is_measured_on_cell Leading_Cell when_Right_To_Left
(Class) Measurement_Point (Individual) Right_Side_Upper
음극
음극
SAG3
SAG2
SAG4
*SAG1
본도 ( 좌 → 우 )
음극
음극
SAG2
SAG3
SAG1
*SAG4
미러 ( 우 → 좌 )

## Slide 9
Ontology PoC 설계도 _ Class / Individual 정의 (1/X)
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Class
공정
Individual
라미
상부 분리막 (Roll)_중앙 전극 (Cut)_하부 분리막(Roll)_합치_공정 (라미 공정1)
Cutter 1
Cutter 2
Cutter 3
라미 공정1
라미 공정2
라미 공정3
상부 전극(Cut)_상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)_합치_공정 (라미 공정2)
상부 전극(Cut)_상부 분리막(Cut)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Cut)_Final Cut_공정 (라미 공정3)
자재(전극/분리막) 형태(Roll/Cut)가 변화되는 시점을 기준으로 상세 구분
* 위치 불량은 Roll → Cut → 합치 되는 과정에서 발생함으로 해당 기준으로 구분하였음
반제품
상부 전극
상부 전극(Roll)
상부 전극(Cut)
중앙 전극
중앙 전극(Roll)
중앙 전극(Cut)
상부 분리막
상부 분리막(Roll)
상부 분리막(Cut)
하부 분리막
하부 분리막(Roll)
하부 분리막(Cut)
라미 공정에서는, 자재(전극/분리막) 형태가 Roll / Cut과 같이 2가지로 존재함으로 구분
모노셀
공정_중간_반제품
상부 분리막 (Roll)_중앙 전극 (Cut)_하부 분리막(Roll)
상부 전극(Cut)_상부 분리막(Roll)_중앙 전극(Cut)_하부 분리막(Roll)
전극 / 분리막 → 모노셀이 되는 과정에서, 발생하는 중간 반제품들의 형태도 정의
불량
위치 불량
AC
CS
TPA
TPC
TWA
TWC
SAG
SCG
AA
SS
ASS
AS
(Roll)
(Cut)
AC Gap : Gap Between Anode and Cathode
AS Gap : Gap Between Anode and Separator
CS Gap : Gap Between Cathode and Separator
ASS Gap : Gap Between Anode to shortest separator
TPC : Cathode tab ~ Cathode side edge
TPA : Anode tab ~ Anode side edge
TWC : Cathode Tab Width
TWA : Anode Tab Width
AA : Gap Between Anode and Anode
SAG : Gap Between Sealing edge and Anode
Sub_Individual
Cathode
Anode
Separator
Cathode_tab
Anode_tab

## Slide 10
작성자 : 제조DX.기획팀. 신낙천 선임
Class
축
Individual
X축
Y축
설비 진행 방향(x축)과 수직 방향(y축)에 대해 정의
→ 위치 불량 정의 시, 축에 따라 구분하기 위함
진행 방향
Left_to_Right (본도)
Right_to_Left (미러)
본도 / 미러 설비에 따라 비전 측정 위치에 따른 명칭이 달라지기 때문에 정의
비전 측정 위치
Right_Side_Upper
Right_Side_Lower
Left_Side_Upper
Left_Side_Lower
상단_우측
상단_좌측
하단_우측
하단_좌측
오른쪽_상단
오른쪽_하단
왼쪽_상단
왼쪽_하단
상단_우측
상단_좌측
하단_우측
하단_좌측
Ontology PoC 설계도 _ Class / Individual 정의 (2/X)
설비
Cutter
Sub_Individual
Cutter1_중앙 전극
Cutter2_상부 전극
Cutter3_분리막
Mesurement_Reference
Tab_Side_Edge
제품 Side Position
Upper_side
Lower_side
Tab이 위에 있는지 / 밑에 있는지 정의하기 위해
불량 측정할때(TPC/TPA), Tab의 기준이 되는건 Side_Edge 라는 것을
정의하기 위해 필요항목
TWA
TWC
TPA
TPC
Sealing_Side_Edge
불량 측정할때(SCG/SAG), 분리막의 Sealing 면 준에, 기준이 되는 부분이
Sealing_Side_Edge 라는 것을 정의하기 위해 필요항목
Side Edge
Side Edge